## Slide 1: Operációs rendszerek
Bevezetés

## Slide 2: Tartalom
Általában az operációs rendszerekről
Az operációs rendszerek története
Az operációs rendszerek osztályozása
Az operációs rendszerek feladata
Az operációs rendszerek struktúrája

## Slide 3: Operációs rendszerek
Általában az operációs rendszerekről

## Slide 4: Az operációs rendszer fogalma
A legtöbb felhasználó használja az operációs rendszereket, azok szolgáltatásait anélkül, hogy meg tudná fogalmazni mi is az operációs rendszer
Azt tudja, hogy a rendszer egy szoftver ami
  Kezeli a gépet
  Parancsokat tud fogadni
  Tartoznak hozzá eszközök, állományok
  …

## Slide 5: Az operációs rendszer fogalma
Két véglet
  A számítógépen közvetlenül futó program
    Az operációs rendszer magja (kernel)
    Minden más program felhasználói program
    Linux, Unix
  Minden, ami a gép általános használatához szükséges
    Minden, ami „operációs rendszer”-ként érkezik
    Szövegszerkesztő, dokumentumkezelő, ablakozó rendszer, …

## Slide 6: Wikipedia
Operációs rendszernek nevezzük a számítógépeknek azt az alapprogramját, mely közvetlenül kezeli a hardvert, és egy egységes környezetet biztosít a számítógépen futtatandó alkalmazásoknak
  Például szövegszerkesztők, játékok, …
A kezelt hardvererőforrásoknak része többek között a memória, a processzor, a merevlemez és a perifériális eszközök használata

## Slide 7: ISO
Az operációs rendszer olyan programrendszer, amely a számítógépes rendszerben a programok végrehajtását vezérli
  Ütemezi a programok végrehajtását
  Elosztja az erőforrásokat
  Biztosítja a felhasználó és a számítógépes rendszer közötti kommunikációt
    A minél kényelmesebb és jobb kommunikációt

## Slide 8: Az operációs rendszer célja
A felhasználó kényelme
  A számítógép egyszerű, kényelmes használata
  Elsősorban „kis” gépeknél szempont
  Egyre nagyobb fontosság
Hatékony gépkihasználás
  Az erőforrások minél jobb kihasználtsága
    Adott idő alatt a lehető legtöbb program végrehajtása
  „Nagyobb” gépeknél
  Fontossága csökken

## Slide 9: A számítógép felépítése

## Slide 10: Az operációs rendszer mint virtuális gép
Fentről lefelé megközelítés
Az operációs rendszer magas szintű absztrakciót biztosít a felhasználónak
  Eszközök, állományok hivatkozása szimbolikus neveken, használatuk magas szintű műveletekkel (megnyitás, olvasás, másolás, ...)
  Elrejti a részleteket a felhasználó elől
  Perifériafüggetlenség a hasonló, de részleteiben különböző eszközökhöz (például hard disk, CD)
Az operációs rendszer „kényelmessé” teszi a hardver használatot és a programozást

## Slide 11: Az operációs rendszer mint erőforrás kezelő
Lentről felfelé megközelítés
Az operációs rendszer feladata, hogy elrejtse elossza az erőforrásokat a gépen futó, az erőforrásokért versengő programok között
  Hardver erőforrások (processzor, központi tár, háttértár, perifériák, ...)
  Szoftver erőforrások (alkalmazások, adatbázisok, ...)
  Emberi erőforrások (felhasználók, operátorok, ...)

## Slide 12: Az operációs rendszer mint erőforrás kezelő
Ide tartozik még az erőforrások
  Védelme
  Konfliktusok feloldása
  Használatának számbavétele (statisztika, ...)
Az operációs rendszer „hatékonnyá” teszi a hardver használatát

## Slide 13: Operációs rendszerek
Az operációs rendszerek története

## Slide 14: Korai rendszerek
Ugyanazok az emberek tervezték, készítették és használták a számítógépeket
Nincs operációs rendszer
  A hardver nagy és drága
  Papír alapú perifériák
  Programozás gépi nyelven
  A programozó végzi a kezelési feladatokat is
Hátrány
  A hibakezelés ideje kiszámíthatatlan
  A gép kihasználatlan

## Slide 15: Korai rendszerek
Megjelennek a mágnesszalagok
Fejlődnek a programozási nyelvek
  Megjelennek az első fordítóprogramok
  Programkönyvtárak
    Például I/O műveletek elvégzésére
  Egyszerűsödik a programozás, de a futtatás előkészítésének ideje még mindig nagy

## Slide 16: Korai rendszerek
Megkülönböztetünk
  Tervezőket
  Építőket
  Operátorokat
  Programozókat
  Karbantartókat

## Slide 17: Korai rendszerek
Kötegelt feldolgozás
  Szakképzett operátor → gyorsabb gépkezelés
  Nincs közvetlen hibakeresés
  A programozó futtatáshoz szükséges adatokat, utasításokat rendel a programhoz
  Az operátor csoportosítja a munkákat illetve azok egyes fázisait (például fordítások egyszerre és csak utána futtatás)
    Ezt nevezzük kötegelt feldolgozásnak (batch)

## Slide 18: Korai rendszerek
Hátrány
  A program befejeződésének vagy hiba miatti leállásának vizsgálata az operátor feladata → lassú reakcióidő

## Slide 19: Korai rendszerek
Egyszerű monitor
  Az operátor csak a perifériákat kezeli
  A gép vezérlését egy állandóan a memóriában lévő program (monitor) végzi
  A mellékelt információkat a monitor értelmezi és hajtja végre
  Program leállása után a monitor kapja meg a vezérlést (nem kell az operátorra várni)

## Slide 20: A perifériás műveletek gyorsítása
Miért van rá szükség
  A periféria nagyságrenddel lassabb, mint a processzor
  Nagy I/O igényű programoknál a processzor kihasználtsága kicsi
Megoldások
  Off-line I/O műveletek
  Pufferelés
  Spooling (Simultaneous Peripheral Operation On-Line)

## Slide 21: Off-line I/O műveletek
A bemeneti és a kimeneti perifériás műveleteket külön számítógépek végzik
Három számítógép működik párhuzamosan
  A bemeneti oldalon egy gép átmásolja a kártyákat mágnesszalagra
  A kimeneten a mágnesszalagról másolja át egy másik gép az adatokat kártyára
  A középső (feldolgozást végző) számítógép periféria-függetlenné válik

## Slide 22: Off-line I/O műveletek
Kártya a 1401-be
Kártya másolása szalagra
Szalag a 7094-hez
7094 elvégzi a számítást
Szalag a 1401-be
1401 kinyomtatja az eredményt

## Slide 23: Off-line I/O műveletek
Hátrány
  Több processzor (drágább)
  A szalagok cseréje nehézkes

## Slide 24: Pufferelés
A központi egység és a perifériakezelők párhuzamosan működnek
A beolvasás egy gyors pufferbe történik
Ha a pufferből a CPU elvette az adatot, akkor kezdődhet a következő adat beolvasása
Az adat feldolgozása és a következő beolvasása egy időben történik (átlapolt feldolgozás)
A hardver fejlődésével nagyobb pufferek
Valamelyest kiegyenlíti a periféria és a CPU közötti sebesség különbséget

## Slide 25: Pufferelés
Hátrány
  Csak akkor hatékony, ha a program perifériás műveleteinek ideje közel megegyezik a CPU működési idejével

## Slide 26: Spooling
Megjelennek a gyors véletlen hozzáférésű mágneslemezek
Puffer helyett mágneslemezeket alkalmazunk a perifériák adatainak tárolásra
A különböző feladatok perifériás és feldolgozási műveletei lehetnek egy időben → nagyobb az esély a kiegyenlítődésre
A véletlenszerű elérés miatt a munkák futási sorrendje változhat → kisebb teljesítményingadozás

## Slide 27: Multiprogramozás
A CPU egyre gyorsabb, a lemezről való olvasás ideje még mindig nem összemérhető vele
Érdemes kihasználni a várakozási időt egy másik program futtatásával
Látszólag egyszerre több program fut

## Slide 28: Multiprogramozás
Első megoldások
  A memóriát partíciókra osztották
  Amikor a processzor végzett nem kellett megvárnia, hogy az eredmény perifériára kerüljön, rögtön kezdhette a következő folyamatot
  Hardveres védelem az átcímzés ellen

## Slide 29: Időosztásos multiprogramozás
A multiprogramozás lépései
  A rendszer tárolja és nyilvántartja az elvégzendő munkákat
  Egy munka addig fut, amíg várakozni nem kényszerül (általában perifériás műveletre)
  A várakozás okának feljegyzése
  Másik (futni képes) munka indítása
  Ha a várakozási ok megszűnik, a várakozó munka elindulhat, ha szabad a CPU

## Slide 30: Időosztásos multiprogramozás
Megoldandó feladatok
  Több program van egyszerre a központi tárban (memóriában) → tárgazdálkodás
  Egyszerre több program is lehet futásra kész → CPU ütemezés
  Több program is ugyanazt az erőforrást akarja használni → az erőforrások használatának koordinálása: erőforrás allokáció, holtpont kezelés
  A programok egymást és az operációs rendszer működését nem zavarhatják → védelemi mechanizmusok

## Slide 31: Napjaink rendszerei
Korszerű kötegelt rendszerek
Időosztásos rendszerek (timesharing)
Elosztott operációs rendszerek
Valósidejű rendszerek (real-time systems)
Beágyazott operációs rendszerek

## Slide 32: Korszerű kötegelt rendszerek
Csak a neve maradt meg, az eredeti elv megszűnt
A programok futásába nem lehet interaktívan beavatkozni
Tipikusan nagygépes rendszerek
Hátrányok
  Az átfutási idő hosszú (amíg eredményt kapunk)
  Hibakezelés nehezen megvalósítható
    Eredmény alapján
    Program elszállása esetén memóriakép, regiszterek

## Slide 33: Időosztásos rendszerek
Több felhasználó interaktív kezelése
A felhasználók adataink kezelésére állományok (file) használata
  Állományrendszer, könyvtárak
A felhasználó nagyon lassú a géphez képest → egyéb feladatok elvégzése
A rendszer válaszideje kicsi kell, hogy legyen → gyakran kell a programok között váltani, gyakrabban, mint egyébként szükséges lenne
Speciális védelmi mechanizmusok a több felhasználó miatt

## Slide 34: Elosztott operációs rendszerek
A számításokat több CPU között osztják meg
Szorosan csatolt rendszerek
  Közös tárterület
  Homogén (azonos típusú CPU-k) vagy inhomogén
  Szimmetrikus (egyenrangú CPU-k) vagy aszimmetrikus
Lazán csatolt rendszerek
  Kommunikációs csatornák

## Slide 35: Elosztott operációs rendszerek előnyei
Erőforrás megosztás
  Más géphez kacsolódó erőforrások használata
Terhelés megosztás
  Párhuzamosan végrehajtható programrészek szétosztása
Megbízhatóság
  Meghibásodás esetén más gép átveheti a kiesett rész helyét
  Redundancia szükséges
Kommunikáció
  Programok között
  Felhasználók között

## Slide 36: Valósidejű rendszerek
A külső hatásokra azonnal reagálni kell
Folyamatirányításnál van nagy szerepük
Általában célhardveren, ROM-ba égetve futnak

## Slide 37: Valósidejű rendszerek
Kemény valós idejű rendszerek (hard real-time)
  Szigorúan definiált és betartott válaszidők
  Kritikus rendszerek (például atomreaktor, járművek)
  Adattárolás: RAM, ROM
    Másodlagos tárolást (diszk) nem támogatják
  Általános célú operációs rendszerek nem támogatják

## Slide 38: Valósidejű rendszerek
Puha valós idejű rendszerek (soft real-time)
  A válaszidők betartására törekednek, csúszás megengedett
  Nem kritikus folyamatirányítási feladatok
  Multimédia rendszerek, virtuális valóság

## Slide 39: Beágyazott operációs rendszerek
Háztartási berendezések, mobiltelefonok, járművek, játékok
Nem általános célú, nem független az alkalmazástól
Korlátos erőforrások, korlátos szolgáltatások

## Slide 40: A hardver fejlődésének következményei
Olcsón, nagy mennyiségben lehet előállítani számítógépeket
  Személyi számítógép
  Munkahelyen mindenki számára külön számítógép
Következmény
  Visszaesés a védelemben (mindenki csak a saját rendszeréért felelős)
  Interaktivitás
  Felhasználóbarát kapcsolattartók
  Játékra is jó → mindenki használja, mindenki „szakértő”

## Slide 41: Operációs rendszerek
Operációs rendszerek osztályozása

## Slide 42: Osztályozási szempontok
Hardver mérete
Kapcsolattartás típusa
Cél
Folyamat kezelése, felhasználók száma
CPU idő kiosztása
Memóriakezelés
I/O koncepciók, állományrendszer

## Slide 43: Hardver mérete szerinti osztályozás
Mikroszámítógépek operációs rendszerei
Kisszámítógépek operációs rendszerei
Nagygépek operációs rendszerei

## Slide 44: Kapcsolattartás típusa szerinti osztályozás
Kötegelt feldolgozású operációs rendszerek
Interaktív operációs rendszerek

## Slide 45: Cél szerinti osztályozás
Általános célú operációs rendszerek
  Egyidejűleg használjuk őket
    Programfejlesztésre
    Alkalmazások futtatására
    Adatbázisok lekérdezésére
    Kommunikációra
    ...
Speciális célú operációs rendszerek
  Egyetlen célt szolgálnak
    Folyamatvezérlés
    Tranzakció feldolgozás
    ...

## Slide 46: Folyamat kezelés, felhasználók száma szerinti osztályozás
Egyprocesszoros gépek rendszere lehet
  Single tasking (egy időben egy folyamat lehet)
  Multi tasking (egy időben több folyamat lehet)
A felhasználók száma szerint lehet
  Egy felhasználós (single user)
    Lehet single vagy multi tasking rendszer
  Több felhasználós (multi user)
    Multi tasking rendszer kell, hogy legyen

## Slide 47: Időkiosztás szerinti osztályozás
Szekvenciális
  Egy folyamat feldolgozása után kapcsol át a másikra
Event pooling
  Az a folyamat lesz aktív, amelyik eseményt kap (billentyű lenyomás, ablakba lépés, ...)
  Addig aktív egy folyamat, amíg egy másik folyamat aktívvá nem válik
  Kooperatív rendszerben egy folyamat saját elhatározásából is lemondhat a processzorról

## Slide 48: Időkiosztás szerinti osztályozás
Megszakítás vezérelt
  Minden I/O megszakításnál a folyamatok prioritása újraértékelésre kerül
  Ha nincs I/O megszakítás, akkor a folyamat nem mond le önként a processzorról
Beavatkozó rendszerű
  Nem csak I/O megszakításoknál, hanem bizonyos óramegszakításoknál is újraértékelődnek a prioritások
  Elveszi a processzort a folyamattól, ha van magasabb prioritású folyamat
    Klasszikus időosztásos rendszerek
    Valós idejű rendszerek

## Slide 49: Memóriakezelés szerinti osztályozás
Valós címzésű rendszerek
  Fix partíciókra bontás
  Változó partíciók
Virtuális címzésű rendszerek
  Ki/be söprő (swapping in/out) rendszerek
  Igény szerint ki/be lapozó (demand paging) rendszerek
  Ki/be söprő és lapozó (swapping and paging) rendszerek

## Slide 50: Operációs rendszerek
Az operációs rendszerek struktúrája

## Slide 51: Bevezetés
Az operációs rendszer egy réteg, amely a felhasználót elválasztja a hardvertől
Az operációs rendszer rendszermagja (kernel) az elválasztó réteg

## Slide 52: Lehetséges struktúrák
Egyszerű monolitkus szerkezet
Rétegszerkezet
Virtuális gépek
Kliens-szerver modell
Vegyes szerkezetek

## Slide 53: Monolitikus szerkezet
Nincs struktúra
Az operációs rendszer szolgáltató eljárások (service routines) gyűjteménye
  Felhasználói programból rendszerhívással
    A processzor felhasználói módból kernel módba vált (trap)
  Másik szolgáltató rutinból hívással
    Nincs szükség módváltásra

## Slide 54: Rétegszerkezet
Nagy program és komplex felépítés
Logikus részekre bontás
  Legalább három réteg: hardver, operációs rendszer, felhasználói program
Egy réteg csak az alatta és a felette lévővel kommunikálhat
  Csak tiszta rétegszerkezetnél
  Nem mindig követhető
A rétegek tovább bonthatók modulokra
  A modulok használhatják egymás szolgáltatásait

## Slide 55: Példa rétegszerkezetre

## Slide 56: Virtuális gépek
Egy úgynevezett „Virtual Machine Monitor” fut a hardveren
Ez több virtuális gépet biztosít a felette lévő réteg számára
Minden virtuális gép egyforma, bit szinten megegyezik a rendszerrel
Szeparáltan valósítja meg a multiprogramozást
Valódi operációs rendszer is kell a virtuális gépre

## Slide 57: Kliens-szerver modell
A kernel méretének csökkentése érdekében sok funkció magasabb rétegekbe kerül
A folyamatok üzenetküldéssel igényelnek szolgáltatásokat a szolgáltató folyamatoktól
A szolgáltató folyamatok önállóan linkelhetőek
Ebből az ötletből fejlődött ki az elosztott rendszerek elve

## Slide 58: VAX/VMX réteges struktúrája

## Slide 59: Unix kernel funkcionális felépítése

## Slide 60: Windows NT 4.0 struktúrája

## Slide 61: Operációs rendszerek
Az operációs rendszer feladata

## Slide 62: Alapvető feladatok
Végrehajtási környezet biztosítása
Erőforrások kiosztása
Vezérlés

## Slide 63: Végrehajtási környezet
Olyan környezet, ahol a felhasználók és programjaik hasznos munkát végezhetnek
A számítógép hardver szolgáltatásainak bővítése
Elrejti a „piszkos” részleteket, könnyű felhasználhatóságot biztosít

## Slide 64: Erőforrás kiosztás
Kezeli a rendszer erőforrásait
  CPU
  Központi tár
  Merevlemez
  ...
Tulajdonságai
  Hatékony
  Biztonságos
  Igazságos felhasználás

## Slide 65: Vezérlés
Vezérli a felhasználói programok működését
A felhasználói programok helyett vezérli a perifériák működését

## Slide 66: Rendszerhívások
A felhasználói programok használni akarják a hardvert
Az operációs rendszer biztosítja a felületet
A kapcsolattartás a felületen keresztül rendszerhívásokkal történik
Általában speciális gépi utasítás segítségével történik
  Közvetlen rendszerhívás assembly nyelvnél
  Programkönyvtárak magasabb szintű nyelveknél

## Slide 67: Rendszerhívás lépései
Paraméterátadás
Működési mód váltás
  Felhasználói program futásakor az operációs rendszer felhasználói módban van, ekkor bizonyos utasítások nem végrehajthatók
  Rendszermódban az operációs rendszer utasításai hajtódnak végre, közvetlen hardver elérés
Paraméterek másolása
  Saját területre történő másolás (ha szükséges)
Az igényelt szolgáltatás végrehajtása
Visszaadott paraméterek másolása
Visszatérés a hívó programhoz (mód váltás)

## Slide 68: Fontosabb rendszermodulok
Folyamatok kezelése
Központi tár kezelése
Perifériakezelés
Állományok kezelése
Védelmi mechanizmusok
Hálózatok kezelése
Kezelői felület

## Slide 69: Folyamatok kezelése
A folyamat végrehajtás alatt lévő program
  Dinamikusan változhat a statikus programmal szemben
A rendszer és a felhasználói folyamatok új folyamatokat hozhatnak létre
A folyamatoknak erőforrásokra van szükségük
CPU ütemezése a folyamatok között
Szinkronizációs mechanizmusok
Folyamatok közötti kommunikáció

## Slide 70: Központi tár kezelése
Egy folyamat elindulásakor memóriára van szükség
Futás közben további tárterület lefoglalása és felszabadítása
Virtuális tárkezelés
  Nincs a folyamat teljes tárterülete a memóriában, a nem szükségesek a háttértárra kerülhetnek
  Több fizikai memória marad a többi folyamatnak
A tárterület védelme a többi folyamattal szemben
Memóriahasználat nyilvántartása

## Slide 71: Perifériakezelés
A folyamatok perifériafüggetlenségének biztosítása
  Szabványos felületű periféria-meghajtók (device driver)
Az átvitel pufferelése a CPU és a periféria sebességkülönbségének kiegyensúlyozására
Mágneslemeznél szükség lehet a kérések kiszolgálásának ütemezésére

## Slide 72: Állományok kezelése
A háttértáron állományokban tároljuk az információt
Az állomány (file) elrejti az információtárolás részleteit a felhasználó elől
Az állományok csoportosítása hierarchikus könyvtárstruktúra
Állományok létrehozása, törlése, olvasása, írása, módosítása
Biztonsági mentés (backup) készítése

## Slide 73: Védelmi mechanizmusok
Védekezni kell
  Hardver- és szoftverhiba
  Illetéktelen beavatkozás
Hardveres védelem
Operációs rendszer védelmi mechanizmusai

## Slide 74: Hálózatok kezelése
Felhasználók kommunikációja
Felhasználó távoli géppel való kommunikációja
Távoli erőforrás használata

## Slide 75: Kezelői felület
Kommunikáció a felhasználóval
  Programok elindítása
  Eredmények megjelenítése
  Interakció
Parancsértelmező hajtja végre a felhasználói utasításokat
  Karakteres (parancssoros)
  Grafikus (ablakozó rendszer) GUI
  Hangvezérelt

## Slide 76: Rendszerhívásokkal elérhető szolgáltatások
Folyamatok vezérlése
  Program betöltése, végrehajtása
  Folyamatok létrehozása, leállítása
  Központi tár igénylése, felszabadítása
  Folyamatok közötti kommunikáció és folyamatok szinkronizálása
  Nyomonkövetés (debug) hibakereséshez

## Slide 77: Rendszerhívásokkal elérhető szolgáltatások
Állományok kezelése
  Állomány létrehozása, törlése, attribútumainak módosítása
  Könyvtárak létrehozása, törlése, módosítása
  Állományok megnyitása, lezárása, írása, olvasása, módosítása (szekvenciális vagy véletlen elérés)

## Slide 78: Rendszerhívásokkal elérhető szolgáltatások
Rendszerinformációk kezelése
  A rendszerkomponensek állapotának lekérdezése, módosítása
    Folyamatok
    Állományok
    Perifériák
  Rendszerstatisztikák, naplózás

## Slide 79: Rendszerhívásokkal elérhető szolgáltatások
Kommunikáció
  Kommunikációs csatornák
    Létrehozása
    Megszüntetése
  Üzenetek
    Küldése
    Fogadása
  Műveletek távoli erőforrásokon